Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/87/24

Załącznik nr 4

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP ZATAPIALNYCH

Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej z wyłączeniem pływakowym o parametrach:

- Max wydajność – 10 m3/h

- Max wysokość podnoszenia – 9,0 msw

- Max średnica zanieczyszczeń – 10 mm

- Temperatura wody – 50’C

- Płaszcz zewnętrzny, obudowa silnika, kosz ssawny, wirnik oraz pokrywa kablowa: stal nierdzewna AISI 304

- Uszczelnienie mechaniczne wału: ceramiczne

- Zasilanie: 1-230V

- Stopień ochrony IP 68

- Klasa izolacji F

- Długość kabla – 5m.