…………………………………………                                                                                     Załącznik nr 1B   ………………………………………… 	                               			   znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/12/24

…………………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz „Specyfikacja/Opis”

dot. zamiatarki do ciągnika rolniczego

Przedmiotem oferty jest dostawa zamiatarki do ciągnika rolniczego

wolnej od wad, fabrycznie nowej, nieużywanej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2024r.

..................................................................................................................           .............................................

Nazwa / model / typ / producenta oferowanej zamiatarki				  					rok produkcji

UWAGA:

Należy wypełnić kolumnę nr 3 poniższej tabeli.

Poprzez wpisanie TAK/krótki opis lub konkretnej wartości Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego.

| L.p. | Opis, wymagania w tym minimalne podstawowe wymogi techniczne - wymagane przez Zamawiającego | Opis, parametry techniczne zamiatarki - oferowanej przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sposób mocowania: TUZ KAT II, III |  |
| 2 | Szerokość robocza: 1800 – 2000 mm |  |
| 3 | Napęd szczotki głównej: silnik hydrauliczny |  |
| 4 | Pojemność wanny zbierającej: min. 250 mm |  |
| 5 | Ciśnienie robocze oleju: 15-20 Mpa |  |
| 6 | Wydajność: min. 11 500 m2/h |  |
| 7 | Ciężar maszyny: maks. 500 kg |  |
| 8 | Układ zraszania i zbiornik na wodę |  |
| 9 | Dodatkowa szczotka boczna |  |
| 10 | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
| 11 | Dostawa na adres ul. Sondeja 15, 35-011 Rzeszów w terminie od podpisania umowy nie dłuższym niż: 60 dni |  |

……………………………………, …………..……..								………………………………………………………..

miejscowość				data												podpis(y) Wykonawcy