Załącznik nr 1

# Znak sprawy: KZP-1/253/TEE/3/24

Zakres prac remontowych masztów, niezbędnych do wykonania obejmuje w szczególności:

- Przegląd instalacji antenowej na 4 masztach (z systemem SCK-BLOCK)  i na 4 masztach (bez systemu SCK-BLOCK);

- Przygotowanie miejsca pracy: zabezpieczenie otoczenia prac, zakup i dowóz niezbędnych materiałów, utylizacja śmieci;

- Usunięcie starych mocowań kabli, ponowne wykonanie mocowania okablowania równoważnego w stosunku do demontowanego;

- Regulacja siły napięcia odciągów;

- Wymiana elementów skorodowanych nie nadających się do dalszego użytku:  kausze, szekle, śruby rzymskie.

Zakupione materiały, tj. elementy mocujące i połączeniowe w postaci m.in.: nakrętek, zacisków, lin, śrub rzymskich muszą być wykonane w wersji ocynkowanej.

- Malowanie ognisk korozji, w przypadku znacznej korozji malowanie całych masztów;

- Przegląd SKC block wraz z wymianą zużytych elementów;

- Nałożenie smaru na odciągi;

- Przegląd mocowania masztu do podłoża dachowego, dokręcenie śrub, uszczelnienie połączeń                         maszt – dach;

- Usunięcie zbędnych elementów z masztów.

- Ponowne pozycjonowanie i wyznaczenie poprawnego azymutu anten po pracach remontowych nastąpi w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego;

- Wystawienie protokołów – raportów przeglądu rocznego masztów wraz z protokołem dopuszczenie systemu SKC – BLOCK do użytkowania.